| OPIS TECHNICZNY |
| --- |
| Obiekt | REMONT REMIZY W KRAWCACH |
| Adres budowy | KRAWCE GMINA GRĘBÓW działka nr ew. 2236 |
| Inwestor | GMINA GRĘBÓW 39-410 GRĘBÓW 394 |
| Rodzaj opracowania | OPIS TECHNICZNY |
| OPRACOWAŁ |
| Mgr inż Janusz Żaczek- inspektor ds. budownictwa Gmina Grębów |
| WRZESIEŃ 2011 |

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Opis techniczny

OPIS  TECHNICZNY

do projektu remontu budynku remizy  w Krawcach

- Podstawa  opracowania :

- własna inwentaryzacja

- Zakres opracowania

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje projekt remontu istniejącego budynku remizy w Krawcach .

- Opis remontu

Ze względu na zły stan techniczny niektórych elementów budynku remizy   zachodzi konieczność ich wymiany  i remontu.

Roboty budowlane zewnętrzne:

- wymiana okien drewnianych na okna PCV   użyteczności publicznej o wym 0,9 m x 2,10 m   trzykomorowe  dwudzielne  rozwieralno uchylne częśc dolna  do wysokoszci ok.  90 cm  powyżej  stałe. 18 szt

- wymiana 1 szt drzwi drewnianych na aluminiowe  jednoskrzydłowe  o wym.  0,90m*2,10 m   dolna część drzwi pełna do wysokości  90 cm , powiekszenie otworu o 0,6 m3

Roboty  budowlane wewnętrzne:

- demontaż istniejącej podłogi drewnianej na legarach - 45,05 m2

- wykonanie izolacji poziomej z foli i styropianu gr. 5 cm  na powierzchni 45,05

- demontaż pieców kaflowych  - 6,91 m3

- zerwanie płytek z posadzki i ścian -22,22 m2

- malowanie z jednokrotnym poszpachlowaniem  pomieszczeń, sufity, ściany , lamperie  – 985,92 m2

- wymiana drzwi wewnętrznych  - 2 szt. w tym 1 szt łazienkowe

- wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych  z powiekszeniem otworów na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  o wym. 1,4m x 2,10 m dół do wysok 0,9 m pełny

- licowanie ścian płytkami -17,10 m2

- ułożenie posadzki  - 5,12 m2 ,

- wymiana  umywalki  - 1 kpl.

- wymiana  ustępu z miską  porelamowa kompakt  1 sz

-   wykonanie podłogi drewnianej z polakierowaniem – 131,60 m2

-  malowa nie sceny drewnianej -37,60

-  wymiana lamp sufitowych 120 cm dł  – 8 szt.

- wymiana kinkietów  8 szt

UWAGA:

Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót obowiązującymi przy tego typu robotach